Załącznik Nr 5 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacje Techniczne

Miejsce dostawy: ZSO w Natolinie, Natolin 59, 26613 Radom

1. Dostawa tablicy interaktywnej - 1 szt.

Tablica Interaktywna na podczerwień 10-cio dotykowa musi spełniać następujące wymagania:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obszar aktywny = wyświetlany tablicy | 1670 mm×1200 mm (82”) |
| Obszar roboczy | 82” ( 208cm) |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Technologia | IR 10 ( minimum 10 dotyków) |
| Podłączenie do komputera / zasilanie | port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V) |
| Rozdzielczość | 32767x32767 |
| Prędkość odczytu współrzędnych | >= 500 punktów na sekundę |
| Prędkość transmisji | 38400bps |
| Dokładność kalibracji | 0,01mm |
| Kalibracja | 4 i 16 punktowa |
| Powierzchnia tablicy | Twarda matowa odporna na uszkodzenia |
| Akcesoria | 2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej, kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim |
| Oprogramowanie | Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: - różnokolorowe pisaki Zakreślacze pisaki wielokolorowe pisaki tekstury pióro stalówka pióro pędzel predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu) Definiowanie łączy do dowolnych obiektów Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel) Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów W pełni edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca tysiące obrazków, gotowych szablonów. W pełni edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł ( jeden plik to dowolna liczba zdjęć czy grafik ) Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji. Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego: plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT) plików Microsoft Word 97-2003 (DOC) plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL) plików Adobe Portable Document (PDF) plików stron internetowych (HTML) plików CorelDraw (CDR plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF) plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika plików grup teł – tworzonych przez użytkownika Wstawianie plików wideo, audio Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec) w tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.: podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie sześcianu w tym automatyczne rysowanie czworościanu w tym automatyczne rysowanie walca w tym automatyczne rysowanie stożka w tym automatyczne rysowanie kuli w tym automatyczne rysowanie półkuli każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów. każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny. Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x) biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami ax+by+c=0), parabole ( z aktywnymi wzorami y=ax2+bx+c, x=ay2+by+c, (x-h)2=2p(y-k), (y-k)2=2p(x-k) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów. możliwość poprawienia dowolnego ww wykresu poprzez zmianę parametrów możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów biblioteka minimum 22 podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji. Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego. Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu. |
| Wymagania dodatkowe | Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z laptopami; Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy po obu jej stronach min 15 klawiszy po jednej stronie. |
| Dodatkowe informacje | Wymagane są mocowania wraz z instalacją. |
| Gwarancja | 3 lata. Naprawy w miejscu instalacji tablicy |

2. Dostawa wizualizera - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przetwornik | CMOS 1/3” |
| Efektywna liczba pikseli | Full HD 1920 x 1080 pikseli (2 Mpix) |
| Odświeżanie kamery | 12/22/30 klatek na sekundę |
| Współczynnik powiększenia | optyczny 9x, cyfrowy 10x |
| Obszar rejestrowania | A4 297 x 210 mm |
| Ustawienie ostrości | ręczne/automatyczne |
| Ustawienie jasności | Ręczne/automatyczne |
| Wbudowane wejścia/wyjścia | 1 x wyjście HDMI 1 x wejście VGA 1 x wyjście VGA 1 x wejście stereo audio mini jack 1 x wyjście stereo audio mini jack 1 x wejście sterujące RS232 1 x wejście USB typu A 1 x wejście USB typu B 1 x wejście sterujące RJ45 1 x wbudowany mikrofon |
| Wbudowana pamięć | 1 GB |
| Rozszerzenie pamięci | Czytnik kart SD/SDHC (32 GB), złącze USB (pendrive o pojemności 64 GB) |
| Funkcje | Wbudowany system operacyjny Wbudowana przeglądarka internetowa Wbudowane oprogramowanie w języku polskim do dokonywania odręcznych adnotacji przy pomocy myszy podłączonej do portu USB wizualizera, bez konieczności podłączania komputera Zapis zarejestrowanych filmów w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej Możliwość zamrożenia, podzielenia i obracania rejestrowanego obrazu Górne oświetlenie LED Negatyw/pozytyw, obraz czarno-biały/kolorowy |
| Gwarancja | 2 lata |

3. Dostawa laptopów - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Komputer | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Ekran | Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768pikseli). Matryca matowa z podświetlaniem LED o jasności minimum 250 nitów. Kontrast minimum 300:1. |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o: - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - aktywności dysku twardego - ładowaniu oraz naładowaniu baterii (2 niezaleźne kolory) -włączonym urządzeniu - aktywności włączonej kamery |
| Płyta główna | Wyposażona w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub raport z testów przeprowadzonych przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna | 4 GB z możliwością rozbudowy do 16GB. Komputer wyposażony w minimum dwa banki pamięci umożliwiające pracę w trybie dual-channel. |
| Dysk twardy | 500 GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0 posiadająca minimum20EU (Graphics Execution Units). Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 560 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Audio/Video | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W. Mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED. |
| Porty/złącza | Wbudowane porty i złącza : 1x 15-pin VGA 1x HDMI ver. 1.4 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwia włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego 3szt. USB w tym : 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 2.0 (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie hibernacji/uśpienia) czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo moduł bluetooth 4.0 Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (materiał pod klawiaturą wchłaniający wilgoć i ciecz). Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać minimum 102 klawisze. Touchpad wyposażony w niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi posiadać wsparcie dla gestów dla minimum 3 niezależnych punktów dotyku. |
| Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę DVD+/-RW |
| Bateria i zasilanie | Litowo-polimerowa min. 3-cell36 Whrs. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W 2 lata gwarancji na baterię. |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego informacji o: Wersji BIOS wraz z bieżącą datą. Numerze seryjnym komputera. Ilości pamięci RAM. MAC Address karty sieciowej Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania. Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym. Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym. Możliwość wyłączenia karty LAN. Możliwość wyłączenia karty WLAN. Możliwość wyłączenia napędu optycznego. Możliwość wyłączenia czytnika kart. Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth. Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. |
| Bezpieczeństwo | Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Złącze typu Kensington Lock |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub równoważny dla sprzętu (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla sprzętu (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Deklaracja zgodności CE (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Certyfikat EnergyStar 6.1– komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.govlub przedstawić na wezwanie zamawiającego certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć raport głośności wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę - przedstawić na wezwanie zamawiającego |
| Waga/Wymiary | Waga max 2 kg z baterią |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała konieczności aktywacji. konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania. |
| Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej Oprogramowanie do automatycznej aktualizacjipreinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle. Oprogramowanie komputera służące do rozpoznawania niezależnych gestów wykonywanych jednym, dwoma i trzema palcami na zintegrowanym Touchpadzie pozwalające na automatyczne wyłączenie zintegrowanego Touch pada w momencie podpięcie zewnętrznej myszki do portu USB. Oprogramowanie informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarciem w wtyku zasilającym. Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia) Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejcem użytkownika. Oprogramowanie umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy notebook jest wyłączony i w trybie hibernacji. Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze |
| Gwarancja | 3-letnia. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające przedstawić na wezwanie zamawiającego Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania, Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego |

4. Dostawa projektora krótkoogniskowego - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1024 x 768(XGA) |
| Kontrast | 18000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI |
| Zużycie energii | Maksymalnie 235 w trybie jasnym |
| Żywotność źródła światła | 4500h w trybie jasnym |
| Odległość od ekranu | 0,5 - 2,5 m |
| Obiektyw | F = 2,8, f = 7,01 mm |
| Wejścia/Wyjścia video | 1 x wejście HDMI, 2 x wejście VGA (D-Sub 15), 1 x wejście Composite(RCA), 1 x wejście S-Video, 1 x wyście VGA, 1 x RS-232, 1 x USB remoute |
| Wejścia/Wyjścia audio | 1 x wejście audio (jack mini 3.5 mm), 1 x wyjście audio (jack mini 3.5 mm) |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Suma wymiarów (wys. x szer. x głęb.) | 590 mm bez nóżek i obiektywu |
| Waga | Maksymalnie 2,8 kg |
| Wymagane wyposażenie | Kabel Sygnałowy VGA (D-Sub15), Osłona obiektywu, Kabel zasilający, Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego, Podręcznik użytkownika na płycie CD, Instrukcja obsługi Blokada antykradzieżowa Kensington Lock Tryb Eco+ Pilot z wskaźnikiem laserowym, funkcją myszy i bezpośrednim wyborem źródła |
| Zoom/focus | 2,0 x / ręczny |
| Gwarancja | 2 lata na projektor / 6 miesięcy lub 1000h na lampe projekcyjną |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |

5. Dostawa zestawu mobilnego laptopów - 10 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

6. Dostawa robotów - 1 szt.

Edukacyjny pakiet zawierający produkty, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwośći zestawu 
np. Lego Mindstorms EV3 w wersji edukacyjnej lub zestawu równoważnego:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zawartość pakietu | Inteligentna kostka, Trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), Ultradźwiękowy czujnik odległości, Czujnik światła / koloru, Żyroskop z możliwością kumulacji konta obrotu, Dwa czujniki dotyku. Dedykowany akumulator, Kulka podporowa, Kable połączeniowe, Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami, Dodatkowe klocki pozwalające na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji np. LEGO Technic lub równoważne, Zasilacz pradu stałego 10 V do ładowania załączonego akumulatora, |
| Gwarancja | 2 lata |

7. Dostawa monitora interaktywnego - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj monitora | Interaktywny |
| Wyświetlacz | LED |
| Przekątna | 55 cali |
| Rozdzielczość monitora | 1920 x 1080, 16:9 |
| Jasność (cd/m2) | 360 cd/m2 |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln) | 1,07 mld |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 178 / 178 stopni |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wejścia/Wyjścia | 3 x HDMI, 3 x VGA, 1 x Composite, 1 x RJ 45, 1 x RS232, 3 x USB, 1 x wyjście VGA, 1 x wyjście Audio |
| Głośniki (W) | 2 x 10 W |
| System | Zainstalowany system operacyjny |
| Procesor | wielordzeniowy |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 4 GB |
| Pobór mocy | Maksymalnie 270 W |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |
| Gwarancja | 2 lata |

8. Dostawa szafy na laptopy - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Napięcie | Musi pracować pod napięciem ~230 V. |
| Listwa i gniazda | Musi być wyposażona w listwę przyłączeniowe z minimum 10 gniazdami. Gniazda muszą posiadać uziemienie oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwprzepięciowe |
| Sygnalizacja | Musi sygnalizować pracę poszczególnych listew przyłączeniowych np. poprzez świecącą diodę. |
| Przewód | Musi posiadać przewód przyłączeniowy o długości co najmniej 3 metrów. |
| Drzwi | Musi posiadać drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi muszą umożliwiać zamykanie zamkiem zabezpieczającym z blokadą. |
| Kółka | Musi posiadać kołka jezdne o nośności minimum 150 kg na kółko, w tym minimum dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek musi zapobiegać brudzeniu powierzchni |
| Zabezpieczenia | Krawędzie dolne wózka muszą być zabezpieczone narożnikami gumowymi. |
| Konstrukcja | Musi być wykonana z blachy o klasie higieniczności minimum E1. Musi umożliwiać chłodzenie ładujących się laptopów poprzez skuteczną cyrkulację powietrza wewnątrz szafy Musi zapewniać ładowanie i transport laptopów o wielkości minimum 15,6 cala w ilości minimum 20 szt. |
| Deklaracje i certyfikaty | Deklaracja CE lub oświadczenie producenta o zgodności z dyrektywami UE w zakresie wymagań dla sprzętu elektrycznego - dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego Urządzenie musi zostać wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnym - dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |
| Gwarancja | 2 lata |

9. Dostawa głośników - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przetworniki | Każdy głośnik musi posiadać dwa przetworniki tonów średnich z membranami z włókna szklanego oraz przetwornik tonów wysokich z tekstylną membraną. Przetworniki muszą być zamontowano w układzie MTM (średnie-wysokie-średnie), który zapewnia reprodukcje dźwięku |
| Regulacja | Głośniki muszą posiadać wbudowane regulatory na przednim panelu |
| Moc głośników (RMS) | 32 Watt |
| Rodzaje wyjść / wejść | minimum 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście liniowe Audio i 1 wejście AUX |
| Suma wymiarów głośników (szer.x wys.xgłęb.) | Maksymalnie 550 mm |
| Gwarancja | 2 lata |

10. Dostawa projektora - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
| Kontrast | 10 000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco) |
| Poziom szumu | Maksymalnie 35dB |
| Zużycie energii | Maksymalnie 240W |
| Żywotność źródła światła | 6000h |
| Moc/źródło światła | 190W AC |
| Obiektyw | F = 2,45 – 2,55, f = 22 – 24 mm |
| Współczynnik odległości | 1,95 – 2,15 : 1 |
| Odległość od ekranu | 1,2 – 13 m |
| Przekątna | Od 30" do 300" |
| Wejścia video | 1 x HDMI (1x), 1 x Mini D-Sub (15-pin), 1 x RCA, 1 x D-Sub (9-pin) (RS-232) |
| Wejścia audio | 1 x Mini jack 3.5 mm |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Suma wymiarów (wys. x szer. x głęb.) | 670 mm bez nóżek i obiektywu |
| Wymagane wyposażenie | Kabel Sygnałowy Mini D-SUB, Kabel zasilający, Pilot, Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego, Podręcznik użytkownika na płycie CD, Instrukcja obsługi |
| Wymaganie dodatkowe | Zoom/focus |
| Gwarancja | 3 lata |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |

11. Dostawa tablicy multimedialnej - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

12. Dostawa tablicy interaktywnej - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

13. Dostawa projektora krótkoogniskowego - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

14. Dostawa laptopa - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

15. Dostawa laptopa - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

16. Dostawa głośników - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 9 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

17. Dostawa mikrofonu - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Dynamiczny |
| Charakterystyka | Karioidalna |
| Pasmo przenoszenia | 50H - 15kHz |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Złącze | Męski XLR |
| Charakterystyka | Karioidalna |
| Masa | Maksymalnie 610 g |
| Dodatkow informacje | Wbudowany wyłącznik |
| Gwarancja | 2 lata |

Miejsce dostawy: ZSO w Myśliszewicach, Myśliszewice 15, 26-630 Jedlnia-Letnisko

1. Dostawa tablicy interaktywnej - 1 szt.

Tablica Interaktywna na podczerwień 10-cio dotykowa musi spełniać następujące wymagania:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obszar aktywny = wyświetlany tablicy | 1670 mm×1200 mm (82”) |
| Obszar roboczy | 82” ( 208cm) |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Technologia | IR 10 ( minimum 10 dotyków) |
| Podłączenie do komputera / zasilanie | port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V) |
| Rozdzielczość | 32767x32767 |
| Prędkość odczytu współrzędnych | >= 500 punktów na sekundę |
| Prędkość transmisji | 38400bps |
| Dokładność kalibracji | 0,01mm |
| Kalibracja | 4 i 16 punktowa |
| Powierzchnia tablicy | Twarda matowa odporna na uszkodzenia |
| Akcesoria | 2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej, kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim |
| Oprogramowanie | Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: - różnokolorowe pisaki Zakreślacze pisaki wielokolorowe pisaki tekstury pióro stalówka pióro pędzel predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu) Definiowanie łączy do dowolnych obiektów Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel) Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów W pełni edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca tysiące obrazków, gotowych szablonów. W pełni edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł ( jeden plik to dowolna liczba zdjęć czy grafik ) Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji. Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego: plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT) plików Microsoft Word 97-2003 (DOC) plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL) plików Adobe Portable Document (PDF) plików stron internetowych (HTML) plików CorelDraw (CDR plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF) plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika plików grup teł – tworzonych przez użytkownika Wstawianie plików wideo, audio Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec) w tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.: podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego w tym automatyczne rysowanie sześcianu w tym automatyczne rysowanie czworościanu w tym automatyczne rysowanie walca w tym automatyczne rysowanie stożka w tym automatyczne rysowanie kuli w tym automatyczne rysowanie półkuli każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów. każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny. Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x) biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami ax+by+c=0), parabole ( z aktywnymi wzorami y=ax2+bx+c, x=ay2+by+c, (x-h)2=2p(y-k), (y-k)2=2p(x-k) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów. możliwość poprawienia dowolnego ww wykresu poprzez zmianę parametrów możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów biblioteka minimum 22 podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji. Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego. Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu. |
| Wymagania dodatkowe | Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z laptopami; Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy po obu jej stronach min 15 klawiszy po jednej stronie. |
| Dodatkowe informacje | Wymagane są mocowania wraz z instalacją. |
| Gwarancja | 3 lata. Naprawy w miejscu instalacji tablicy |

2. Dostawa wizualizera - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przetwornik | CMOS 1/3” |
| Efektywna liczba pikseli | Full HD 1920 x 1080 pikseli (2 Mpix) |
| Odświeżanie kamery | 12/22/30 klatek na sekundę |
| Współczynnik powiększenia | optyczny 9x, cyfrowy 10x |
| Obszar rejestrowania | A4 297 x 210 mm |
| Ustawienie ostrości | ręczne/automatyczne |
| Ustawienie jasności | Ręczne/automatyczne |
| Wbudowane wejścia/wyjścia | 1 x wyjście HDMI 1 x wejście VGA 1 x wyjście VGA 1 x wejście stereo audio mini jack 1 x wyjście stereo audio mini jack 1 x wejście sterujące RS232 1 x wejście USB typu A 1 x wejście USB typu B 1 x wejście sterujące RJ45 1 x wbudowany mikrofon |
| Wbudowana pamięć | 1 GB |
| Rozszerzenie pamięci | Czytnik kart SD/SDHC (32 GB), złącze USB (pendrive o pojemności 64 GB) |
| Funkcje | Wbudowany system operacyjny Wbudowana przeglądarka internetowa Wbudowane oprogramowanie w języku polskim do dokonywania odręcznych adnotacji przy pomocy myszy podłączonej do portu USB wizualizera, bez konieczności podłączania komputera Zapis zarejestrowanych filmów w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej Możliwość zamrożenia, podzielenia i obracania rejestrowanego obrazu Górne oświetlenie LED Negatyw/pozytyw, obraz czarno-biały/kolorowy |
| Gwarancja | 2 lata |

3. Dostawa laptopów - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Komputer | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Ekran | Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768pikseli). Matryca matowa z podświetlaniem LED o jasności minimum 250 nitów. Kontrast minimum 300:1. |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o: - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - aktywności dysku twardego - ładowaniu oraz naładowaniu baterii (2 niezaleźne kolory) -włączonym urządzeniu - aktywności włączonej kamery |
| Płyta główna | Wyposażona w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub raport z testów przeprowadzonych przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna | 4 GB z możliwością rozbudowy do 16GB. Komputer wyposażony w minimum dwa banki pamięci umożliwiające pracę w trybie dual-channel. |
| Dysk twardy | 500 GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0 posiadająca minimum20EU (Graphics Execution Units). Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 560 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Audio/Video | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W. Mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED. |
| Porty/złącza | Wbudowane porty i złącza : 1x 15-pin VGA 1x HDMI ver. 1.4 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwia włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego 3szt. USB w tym : 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 2.0 (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie hibernacji/uśpienia) czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo moduł bluetooth 4.0 Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (materiał pod klawiaturą wchłaniający wilgoć i ciecz). Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać minimum 102 klawisze. Touchpad wyposażony w niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi posiadać wsparcie dla gestów dla minimum 3 niezależnych punktów dotyku. |
| Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę DVD+/-RW |
| Bateria i zasilanie | Litowo-polimerowa min. 3-cell36 Whrs. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W 2 lata gwarancji na baterię. |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego informacji o: Wersji BIOS wraz z bieżącą datą. Numerze seryjnym komputera. Ilości pamięci RAM. MAC Address karty sieciowej Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania. Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym. Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym. Możliwość wyłączenia karty LAN. Możliwość wyłączenia karty WLAN. Możliwość wyłączenia napędu optycznego. Możliwość wyłączenia czytnika kart. Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth. Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. |
| Bezpieczeństwo | Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Złącze typu Kensington Lock |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub równoważny dla sprzętu (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla sprzętu (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Deklaracja zgodności CE (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (przedstawić na wezwanie zamawiającego) Certyfikat EnergyStar 6.1– komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.govlub przedstawić na wezwanie zamawiającego certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć raport głośności wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę - przedstawić na wezwanie zamawiającego |
| Waga/Wymiary | Waga max 2 kg z baterią |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała konieczności aktywacji. konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania. |
| Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej Oprogramowanie do automatycznej aktualizacjipreinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle. Oprogramowanie komputera służące do rozpoznawania niezależnych gestów wykonywanych jednym, dwoma i trzema palcami na zintegrowanym Touchpadzie pozwalające na automatyczne wyłączenie zintegrowanego Touch pada w momencie podpięcie zewnętrznej myszki do portu USB. Oprogramowanie informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarciem w wtyku zasilającym. Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia) Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejcem użytkownika. Oprogramowanie umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy notebook jest wyłączony i w trybie hibernacji. Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze |
| Gwarancja | 3-letnia. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające przedstawić na wezwanie zamawiającego Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania, Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego |

4. Dostawa projektora krótkoogniskowego - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1024 x 768(XGA) |
| Kontrast | 18000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI |
| Zużycie energii | Maksymalnie 235 w trybie jasnym |
| Żywotność źródła światła | 4500h w trybie jasnym |
| Odległość od ekranu | 0,5 - 2,5 m |
| Obiektyw | F = 2,8, f = 7,01 mm |
| Wejścia/Wyjścia video | 1 x wejście HDMI, 2 x wejście VGA (D-Sub 15), 1 x wejście Composite(RCA), 1 x wejście S-Video, 1 x wyście VGA, 1 x RS-232, 1 x USB remoute |
| Wejścia/Wyjścia audio | 1 x wejście audio (jack mini 3.5 mm), 1 x wyjście audio (jack mini 3.5 mm) |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Suma wymiarów (wys. x szer. x głęb.) | 590 mm bez nóżek i obiektywu |
| Waga | Maksymalnie 2,8 kg |
| Wymagane wyposażenie | Kabel Sygnałowy VGA (D-Sub15), Osłona obiektywu, Kabel zasilający, Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego, Podręcznik użytkownika na płycie CD, Instrukcja obsługi Blokada antykradzieżowa Kensington Lock Tryb Eco+ Pilot z wskaźnikiem laserowym, funkcją myszy i bezpośrednim wyborem źródła |
| Zoom/focus | 2,0 x / ręczny |
| Gwarancja | 2 lata na projektor / 6 miesięcy lub 1000h na lampe projekcyjną |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |

5. Dostawa zestawu mobilnego laptopów - 10 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

6. Dostawa robotów - 1 szt.

Edukacyjny pakiet zawierający produkty, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwośći zestawu 
np. Lego Mindstorms EV3 w wersji edukacyjnej lub zestawu równoważnego:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zawartość pakietu | Inteligentna kostka, Trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), Ultradźwiękowy czujnik odległości, Czujnik światła / koloru, Żyroskop z możliwością kumulacji konta obrotu, Dwa czujniki dotyku. Dedykowany akumulator, Kulka podporowa, Kable połączeniowe, Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami, Dodatkowe klocki pozwalające na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji np. LEGO Technic lub równoważne, Zasilacz pradu stałego 10 V do ładowania załączonego akumulatora, |
| Gwarancja | 2 lata |

7. Dostawa monitora interaktywnego - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj monitora | Interaktywny |
| Wyświetlacz | LED |
| Przekątna | 55 cali |
| Rozdzielczość monitora | 1920 x 1080, 16:9 |
| Jasność (cd/m2) | 360 cd/m2 |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln) | 1,07 mld |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 178 / 178 stopni |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wejścia/Wyjścia | 3 x HDMI, 3 x VGA, 1 x Composite, 1 x RJ 45, 1 x RS232, 3 x USB, 1 x wyjście VGA, 1 x wyjście Audio |
| Głośniki (W) | 2 x 10 W |
| System | Zainstalowany system operacyjny |
| Procesor | wielordzeniowy |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 4 GB |
| Pobór mocy | Maksymalnie 270 W |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |
| Gwarancja | 2 lata |

8. Dostawa szafy na laptopy - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Napięcie | Musi pracować pod napięciem ~230 V. |
| Listwa i gniazda | Musi być wyposażona w listwę przyłączeniowe z minimum 10 gniazdami. Gniazda muszą posiadać uziemienie oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwprzepięciowe |
| Sygnalizacja | Musi sygnalizować pracę poszczególnych listew przyłączeniowych np. poprzez świecącą diodę. |
| Przewód | Musi posiadać przewód przyłączeniowy o długości co najmniej 3 metrów. |
| Drzwi | Musi posiadać drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi muszą umożliwiać zamykanie zamkiem zabezpieczającym z blokadą. |
| Kółka | Musi posiadać kołka jezdne o nośności minimum 150 kg na kółko, w tym minimum dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek musi zapobiegać brudzeniu powierzchni |
| Zabezpieczenia | Krawędzie dolne wózka muszą być zabezpieczone narożnikami gumowymi. |
| Konstrukcja | Musi być wykonana z blachy o klasie higieniczności minimum E1. Musi umożliwiać chłodzenie ładujących się laptopów poprzez skuteczną cyrkulację powietrza wewnątrz szafy Musi zapewniać ładowanie i transport laptopów o wielkości minimum 15,6 cala w ilości minimum 20 szt. |
| Deklaracje i certyfikaty | Deklaracja CE lub oświadczenie producenta o zgodności z dyrektywami UE w zakresie wymagań dla sprzętu elektrycznego - dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego Urządzenie musi zostać wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnym - dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |
| Gwarancja | 2 lata |

9. Dostawa głośników - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przetworniki | Każdy głośnik musi posiadać dwa przetworniki tonów średnich z membranami z włókna szklanego oraz przetwornik tonów wysokich z tekstylną membraną. Przetworniki muszą być zamontowano w układzie MTM (średnie-wysokie-średnie), który zapewnia reprodukcje dźwięku |
| Regulacja | Głośniki muszą posiadać wbudowane regulatory na przednim panelu |
| Moc głośników (RMS) | 32 Watt |
| Rodzaje wyjść / wejść | minimum 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście liniowe Audio i 1 wejście AUX |
| Suma wymiarów głośników (szer.x wys.xgłęb.) | Maksymalnie 550 mm |
| Gwarancja | 2 lata |

10. Dostawa projektora - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
| Kontrast | 10 000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco) |
| Poziom szumu | Maksymalnie 35dB |
| Zużycie energii | Maksymalnie 240W |
| Żywotność źródła światła | 6000h |
| Moc/źródło światła | 190W AC |
| Obiektyw | F = 2,45 – 2,55, f = 22 – 24 mm |
| Współczynnik odległości | 1,95 – 2,15 : 1 |
| Odległość od ekranu | 1,2 – 13 m |
| Przekątna | Od 30" do 300" |
| Wejścia video | 1 x HDMI (1x), 1 x Mini D-Sub (15-pin), 1 x RCA, 1 x D-Sub (9-pin) (RS-232) |
| Wejścia audio | 1 x Mini jack 3.5 mm |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Suma wymiarów (wys. x szer. x głęb.) | 670 mm bez nóżek i obiektywu |
| Wymagane wyposażenie | Kabel Sygnałowy Mini D-SUB, Kabel zasilający, Pilot, Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego, Podręcznik użytkownika na płycie CD, Instrukcja obsługi |
| Wymaganie dodatkowe | Zoom/focus |
| Gwarancja | 3 lata |
| Dodatkowe informacje | Wymagana jest instalacja oraz wszystkie elementy instalacyjne niezbędne do wykonania poprawnego funkcjonowania urządzenia, podłączenie do zasilania i przetestowanie. |

11. Dostawa tablicy multimedialnej - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

12. Dostawa tablicy interaktywnej - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

13. Dostawa projektora krótkoogniskowego - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

14. Dostawa laptopa - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

15. Dostawa laptopa - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

16. Dostawa głośników - 1 szt.

Specyfikacja wymaganych parametrów minimalnych opisana została w w punkcie nr 9 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

17. Dostawa mikrofonu - 1 szt.

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Dynamiczny |
| Charakterystyka | Karioidalna |
| Pasmo przenoszenia | 50H - 15kHz |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Złącze | Męski XLR |
| Charakterystyka | Karioidalna |
| Masa | Maksymalnie 610 g |
| Dodatkow informacje | Wbudowany wyłącznik |
| Gwarancja | 2 lata |