Uproszczona specyfikacja techniczna

przy wykonaniu utwardzenia nawierzchni dróg i ulic gminnych

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. ul. Narutowicza, dz. 1143/1, długość ok. 295 m, szerokość 3,50m; pow. ok. 1032,50 m2

2. ul. Słowackiego, dz. 1430, długość ok. 266 m, szerokość 3,50m; pow. ok. 931,00 m2

3. ul. Wjazdowa, dz. 1707/3, długość ok. 310 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1240,00 m2

4. ul. Spokojna, dz. 1728/5, długość ok. 185 m, szerokość 3,00m; pow. ok. 555,00 m2

5. ul. Sienkiewicza, dz. 1143/1, długość ok. 343 m, szerokość 3,00m; pow. ok. 1029,00 m2

zakres prac:

- wykorytowanie istniejącej nawierzchni,

- przeprofilowanie istniejących poboczy

- regulacja zasuw wodociągowych, studni wodociągowych, studni kanalizacyjnych, hydrantów

- nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm)

- nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm)

- rozłożenie kruszywa (obydwu warstw) wykonać mechanicznie rozściełaczem, wyprofilowanie oraz uwałowanie

- niwelacja poboczy

II. Opis robót

1. Roboty pomiarowe

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia drogi oraz wykonania pomiarów kontrolnych niwelacji podłoża (koryta) i warstwy podbudowy z kruszywa.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowę należy wykonać z kruszywa o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w normie PN-S-06102/97. Frakcje kruszywa: 0-63mm o grubości 14cm, 0-31,5 6cm po uwałowaniu. Stosowane materiały powinny spełniać wymagania ww. normy.

W przypadku stwierdzenia złych warunków gruntowych i niestabilnego gruntu zamawiający wraz z wykonawcą podejmą decyzję odnośnie możliwości wykonania warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm na całej szerokości.

Rozłożenie obydwu warstw kruszywa wykonać mechanicznie rozściełaczem.

Przed przystąpieniem do robót, receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0-25 mm, odpowiadające wymaganiom PN-EN 13242:2004 lub PN-EN 13285:2004.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej barwie.

5. Wjazdy indywidualne

Wysokość niwelety nawierzchni dróg i ulic należy dostosować do wysokości istniejących wjazdów na posesje.

6. Infrastruktura techniczna

Wykonanie prac drogowych wymusza roboty przy instalacji podziemnej w postaci regulacji studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie, co do ilości potrzebnych prac regulacyjnych.

7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonawstwa należy uzgodnić z Zamawiającym.

Prace należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały.

8. Odprowadzenie wód powierzchniowych

Odprowadzenie wód powierzchniowych z pasa jezdni odbywać się będzie poprzez rozsączenie w poboczach drogi obustronnie lub do istniejących rowów przydrożnych

9. Prace w pasie drogowym

Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas trwania robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych na obszarze prowadzenia prac.

III. Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonanie prac drogowych, wymusza roboty przy instalacji podziemnej w postaci regulacji wysokościowej urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie, co do ilości potrzebnych prac regulacyjnych.

- Należy przedstawić cenę ofertową brutto za 1m2 utwardzenia drogi, z uwzględnieniem regulacji zasuw wodociągowych, studzienek wodociągowych, kanalizacyjnych i hydrantów.

- Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie z wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający ma możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ilościowego zadania, do wysokości posiadanych środków finansowych.